## Slide 1
BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
DrowsiGuard
01
Hệ thống cảnh báo buồn ngủ tài xế
Jetson Nano • Camera • RFID • GPS • Monitoring Hub thời gian thực
Edge Runtime trên xe
WebSocket realtime
Monitoring Hub trung tâm
Sinh viên: Bùi Minh Tùng
GVHD / Khoa / Lớp: chỉnh lại theo thông tin chính thức

## Slide 2
AGENDA
Nội dung báo cáo
02
1
Bài toán, mục tiêu và phạm vi
2
Kiến trúc hệ thống DrowsiGuard
3
Luồng xử lý: RFID, Face ID, AI buồn ngủ
4
WebQuanLi / Monitoring Hub và dữ liệu realtime
5
Kiểm thử, hạn chế, hướng phát triển và demo

## Slide 3
WHY
Bài toán và mục tiêu
03
Vấn đề Tài xế có thể mệt mỏi, mất tập trung hoặc buồn ngủ trong quá trình vận hành xe.
Mục tiêu Phát hiện dấu hiệu buồn ngủ bằng camera và cảnh báo kịp thời tại thiết bị.
Kết quả mong muốn Giám sát phiên lái, cảnh báo realtime và lưu vết dữ liệu cho quản lý.

## Slide 4
PROJECT NAMING
Tên gọi khi trình bày
04
Version3 → DrowsiGuard Edge Runtime
WebQuanLi → DrowsiGuard Monitoring Hub
• Version3 là phần mềm chạy trên Jetson Nano trong xe.
• WebQuanLi là trung tâm giám sát, API, WebSocket và dashboard.
• Khi bảo vệ, nên dùng tên chức năng thay vì tên folder.
Phiên bản tiếng Việt Phần mềm thiết bị trên xe Trung tâm giám sát DrowsiGuard
Phiên bản tiếng Anh Edge Runtime Monitoring Hub

## Slide 5
SYSTEM OVERVIEW
Kiến trúc tổng thể
05
Camera RFID GPS / Loa
Jetson Nano DrowsiGuard Edge Runtime
Tailscale LAN/Wi-Fi
DrowsiGuard Monitoring Hub
Xác thực RFID + Face ID
AI buồn ngủ EAR / PERCLOS
EventBus WebSocket
Dashboard SSE / SQLite
Ý chính khi nói: hệ thống tách thành thiết bị xử lý tại xe và trung tâm giám sát realtime, kết nối bằng WebSocket.

## Slide 6
JETSON-SIDE
DrowsiGuard Edge Runtime
06
• Chạy trên Jetson Nano, nhận dữ liệu từ camera, RFID, GPS.
• Điều phối phiên lái: chờ RFID, xác minh khuôn mặt, bắt đầu giám sát.
• Xử lý AI cục bộ để giảm phụ thuộc mạng.
• Phát cảnh báo tại xe bằng âm thanh / loa.
Các vai trò chính
Thu thập dữ liệu cảm biến
Phân tích khuôn mặt và trạng thái mắt
Ra quyết định cảnh báo theo thời gian
Đẩy sự kiện về Monitoring Hub

## Slide 7
WEBQUANLI
DrowsiGuard Monitoring Hub
07
• Cung cấp backend API, dashboard và lưu trữ dữ liệu.
• Nhận trạng thái thiết bị qua WebSocket.
• Đẩy cập nhật realtime ra trình duyệt bằng SSE.
• Quản lý tài xế, lịch sử phiên lái, cảnh báo và thống kê.
Dashboard
API
SQLite
WebSocket
SSE
Trong giao diện demo: tiêu đề hiển thị là Monitoring Hub, menu là Trung tâm giám sát.

## Slide 8
RFID TO MONITORING
Luồng demo nghiệp vụ
08
1 Quét RFID
2 Xác minh Face ID
3 Mở phiên lái
4 Giám sát AI
5 Cảnh báo
6 Lưu vết / hiển thị
Điểm cần nhấn mạnh: RFID không tự động chứng minh danh tính tuyệt đối; Face ID giúp ràng buộc thẻ với đúng tài xế.
• Nếu xác minh thành công: hệ thống bắt đầu phiên lái và bật giám sát.
• Nếu thất bại hoặc mất kết nối: dashboard hiển thị trạng thái để người quản lý biết.

## Slide 9
COMPUTER VISION
Pipeline AI phát hiện buồn ngủ
09
Frame camera Ảnh đầu vào
Face Mesh Mốc khuôn mặt
EAR / mắt Trạng thái mắt
Temporal logic Tích lũy theo thời gian
Alert level Cảnh báo
Bản chất AI trong demo Thị giác máy tính + luật thời gian, không phải mô hình deep learning nặng.
Lý do phù hợp Jetson Nano Nhẹ, chạy cục bộ, giải thích được và đủ ổn định cho demo đồ án.

## Slide 10
METRICS
Các chỉ số AI cần giải thích
10
EAR Eye Aspect Ratio Mắt càng nhắm, EAR càng giảm.
PERCLOS Tỉ lệ thời gian mắt nhắm trong một cửa sổ thời gian.
Baseline Mức mắt mở bình thường của từng người.
Debounce Tránh cảnh báo vì nhiễu một frame.
• FPS camera: tốc độ lấy ảnh từ camera.
• FPS AI: số frame thật sự được xử lý bởi thuật toán, thường thấp hơn để tiết kiệm tài nguyên.
• Cảnh báo dựa trên trạng thái kéo dài theo thời gian, không dựa vào một ảnh đơn lẻ.

## Slide 11
IDENTITY
RFID, Face ID và phiên lái
11
RFID định danh thẻ
Face ID xác minh người
Session phiên lái
AI monitor
• RFID giúp hệ thống biết tài xế dự kiến là ai.
• Face ID giảm rủi ro dùng nhầm hoặc dùng hộ thẻ.
• Session là đơn vị lưu lịch sử, cảnh báo, thời gian bắt đầu và kết thúc.

## Slide 12
COMMUNICATION
Realtime: WebSocket, EventBus, SSE
12
Jetson Edge
WebSocket
EventBus
Browser SSE
• WebSocket dùng cho kênh Jetson gửi trạng thái và cảnh báo về server.
• EventBus gom sự kiện nội bộ để dashboard nhận cập nhật mới.
• SSE giúp trình duyệt tự nhận dữ liệu realtime mà không cần reload.
Trong demo qua hai máy khác mạng, Tailscale giúp hai bên nhìn thấy nhau bằng IP riêng ổn định.

## Slide 13
DATA
Database và dữ liệu lưu trữ
13
Drivers Tài xế
Sessions Phiên lái
Alerts Cảnh báo
Stats Thống kê
• CSDL phục vụ quản lý và truy vết sau phiên lái.
• Dashboard không chỉ hiển thị realtime mà còn có lịch sử để đối chiếu.
• RFID được dùng như liên kết định danh tài xế trong dữ liệu.

## Slide 14
RELIABILITY
Chịu lỗi mạng, GPS và phần cứng
14
Mất WebSocket Jetson có thể buffer sự kiện và tự reconnect.
GPS Tách rõ có dữ liệu NMEA và có fix vệ tinh.
Thiết bị Dashboard hiển thị trạng thái nguồn, camera, RFID, loa.
• Điểm mạnh demo: trạng thái lỗi được đưa lên màn hình quản lý thay vì im lặng.
• Tailscale được dùng để ổn định kết nối demo khi Jetson và laptop không cùng mạng LAN.
• GPS có thể cần thời gian bắt vệ tinh, không nên xem chưa fix là hỏng module.

## Slide 15
SCOPE
Bảo mật và giới hạn demo
15
Đã làm trong phạm vi đồ án RFID + Face ID, realtime monitoring, cảnh báo tại xe, lưu lịch sử.
Không trình bày quá mức OTA hiện nên xem là hướng mở rộng, không phải chức năng demo chính.
• Khi hội đồng hỏi, cần phân biệt phần đã implement và phần dự kiến phát triển.
• Bảo mật demo tập trung ở xác minh danh tính tài xế và mạng riêng Tailscale.
• Các giới hạn còn lại: dữ liệu thử nghiệm nhỏ, ánh sáng/camera ảnh hưởng nhận diện, Jetson Nano tài nguyên hạn chế.

## Slide 16
VALIDATION
Kiểm thử và chứng minh
16
Kiểm thử cảm biến RFID, camera, GPS, loa
Kiểm thử realtime WebSocket, SSE, dashboard
Kiểm thử nghiệp vụ check-in, session, alert
• Demo nên đi theo kịch bản có kiểm soát: mở hub, mở Edge Runtime, quét RFID, xác minh, mô phỏng buồn ngủ.
• Các chỉ số cần quan sát: trạng thái kết nối, tài xế hiện tại, cảnh báo gần đây, vị trí GPS.
• Bằng chứng tốt nhất là vừa có log terminal vừa có dashboard đổi trạng thái.

## Slide 17
FUTURE WORK
Hạn chế và hướng phát triển
17
Hạn chế hiện tại
• Phụ thuộc điều kiện ánh sáng và góc camera.
• Tập dữ liệu kiểm thử còn nhỏ.
• Jetson Nano giới hạn tài nguyên.
• GPS trong nhà dễ chưa có fix.
Hướng phát triển
• Bổ sung mô hình học sâu khi có dữ liệu đủ lớn.
• Cải thiện xác thực khuôn mặt đa điều kiện.
• Thêm quản trị đội xe, phân quyền và báo cáo.
• Đóng gói triển khai và cập nhật an toàn hơn.

## Slide 18
DEMO SCRIPT
Kịch bản demo trước hội đồng
18
• 1. Mở DrowsiGuard Monitoring Hub, chỉ trạng thái ban đầu.
• 2. Khởi động DrowsiGuard Edge Runtime trên Jetson Nano.
• 3. Quét RFID, xác minh khuôn mặt và mở phiên lái.
• 4. Cho camera thấy trạng thái bình thường rồi mô phỏng buồn ngủ.
• 5. Chỉ cảnh báo realtime, lịch sử, vị trí GPS và trạng thái phần cứng.
• 6. Kết luận: hệ thống xử lý tại xe và giám sát realtime ở trung tâm.
Chuẩn bị trước demo: kiểm tra IP Tailscale, camera, RFID, GPS, loa

## Slide 19
CLOSING
Kết luận
19
DrowsiGuard chứng minh được một mô hình hệ thống cảnh báo buồn ngủ có thể chạy cục bộ trên Jetson Nano và giám sát realtime qua web.
Nhận biết buồn ngủ
Cảnh báo kịp thời
Giám sát realtime
Em xin cảm ơn thầy cô và hội đồng đã lắng nghe.